Gratulujeme Vám k nákupu  OSBE Interphonu

Od roku 1976 pracujeme na designu výrobku, který uspokojí skutečné potřeby motoristů na dvou kolech, vyrábíme a testujeme kvalitu výrobků za velmi přísných podmínek.

Interphon  OSBE  řidič - spolujezdec:

- Dvoustranná  komunikace. Umožňuje dvoustrannou  a plynulou komunikaci (jako při telefonování).

- 9V zdroj energie. Baterie typ PP3 (nejsou součástí balení) nebo Ni -Cd nabíjecí baterie

(přiloženy  pouze u modelu 593 - Robot)

- FET mikrofony  - před - zesílené

- Upínací pásek - k zjednodušení použití během cestování

- Indikátor ON - zelené světlo

- Indikátor nabití baterií - červené světlo

- Zásuvka AUX - Jack pro vstup a výstup 3,5mm, pro zapojení přehrávače (kabel je přiložen) nebo mobilního telefonu (v  sadě příslušenství  není přiloženo)

- Prodlužovací kabel s DIN zásuvkou. Snadné připojení v rukavici na ruce, dlouhá životnost a

odolnost proti nárazům a vlhkosti.

Verse vhodné k použití s Vaší helmu  jsou :

V1 - pro dvě integrální helmy, s jedním reproduktorem u každé

V2 - pro dvě integrální helmy, s dvěma reproduktory u každé

JET1 - pro 2 jet  nebo otvírací helmy s jedním mikrofonem u  každé

JET 2 - pro 2 jet  nebo otvírací helmy s dvěma mikrofony u každé

580 - MOUSE - je nová generace interphonu s ergonomickým a vylepšeným designem. Spojuje maximální funkčnost, jednoduchost a umožňuje přesnost nastavení. Má nový dvojitý obvod pro zesilování, oddělené nastavení hlasitosti a citlivosti mikrofonu pro každý kanál. Tímto způsobem můžete přesně regulovat nastavení obou přileb. Citlivost mikrofonu lze upravit pomocí malého šroubováku  na zadní části zařízení  (jedna nastavovací ploška pro každý kanál). Připojovací kabely k helmě jsou spirálové nebo kryté a odizolované. Oba zesilovací obvody jsou vybaveny výkonným filtrem šumů. Přepínání ON/OFF umožňuje uložit nastavení hlasitosti  pro další použití.

Váha: 140g +/- 10 (bez baterií)

Rozměry (mm): 102 x 74 x 36

Balení obsahuje: 1 interphon 580, 2 x sadu pro helmy (verze uvedená na balení)

1 připojovací kabel pro přehrávač, pokyny  k obsluze a záruku.

503 POKER 2 - tento interphon byl navržen tak, aby obsluha a nastavení bylo jednoduché. Má  stejné nastavení hlasitosti  a stejnou  citlivost mikrofonu  pro obě helmy. Mikrofon můžete upravit malým šroubovákem na zadní části zařízení (jedna ploška pro oba kanály). Připojovací kabely k helmě jsou spirálové nebo kryté a  izolované. Zesilovací obvod je vybaveny výkonným filtrem šumů.

Váha: 140g +/- 10 (bez baterií)

Rozměry (mm): 106 x 60 x 25

Balení obsahuje: 1 interphon 503, 2 x sadu pro helmy (verze uvedená na balení)

1 připojovací kabel pro přehrávač, pokyny  k obsluze a záruku.

590 - INTERCOM 2K - tento interphon umožňuje přesné nastavení pro obě helmy díky dvojitému obvodu zesilování, oddělenému  nastavení hlasitosti a citlivému  nastavení mikrofonu pro každý kanál. Citlivost můžete nastavit malým šroubovákem na zadní části zařízení  (jedna nastavovací ploška pro každý kanál). Prodlužovací kabely jsou izolované s konektorem Jack 6,3 mm pro  interphon  a  konektorem DIN pro helmu. Oba zesilovací obvody jsou vybaveny výkonným filtrem šumů.

Váha: 120g +/- 10 (bez baterií)

Rozměry (mm): 132 x 63 x 28

Balení obsahuje: 1 interphon 590, 2 x sadu pro helmy (verze uvedená na balení)

2 připojovací kabely interphon/helma - vybavení, pokyny  k obsluze a záruku.

593 - ROBOT - velkou předností tohoto typu je, že lze dobíjet baterie přímo z baterky vozidla. Pro to je určen černobílý drát (součást balení), který se  připojí přímo na baterii vozidla (bílý -kladný, černý - záporný), interphon musíte nabíjet s 12 V . Při nabíjení vypněte vozidlo a interphon. Doba nabíjení bude různá podle toho jak je interphon vybit. Nepřipojujte nabíjecí drát k jinému než 12 V zdroji stejnosměrného proudu. Rovněž můžete interphon dobít standardním 12 V zdrojem stejnosměrného proudu, minimálně 100mA, zástrčka st. pr., rozměry 2,1 x 5,5 x 14 uvnitř kladný/vně záporný (viz nákres na interphonu).

Jako Intercom, Robot umožňuje přesné nastavení pro obě helmy díky dvojitému obvodu zesilování, oddělenému nastavení hlasitosti a citlivému  nastavení mikrofonu pro každý kanál. Každý můžete nastavit malým šroubovákem na zadní části zařízení  (jedna nastavovací ploška pro každý kanál). Prodlužovací kabely jsou izolované, a mají připojení pomocí Jacku 6,3 mm pro interphon  a  konektoru DIN pro helmu. Oba zesilovací obvody jsou vybaveny výkonným filtrem šumů.

Váha: 160g +/- 10 (bez baterií)

Rozměry (mm): 132 x 63 x 28

Balení obsahuje: 1 interphon 590, 2 x sadu pro helmy (verze uvedená na balení)

2 připojovací kabely interphon/helma - vybavení, 1 připojovací kabel pro přehrávač, 1 připojení pro nabíjení, pokyny  k obsluze a záruku.

JAK INSTALOVAT SADU DO VAŠÍ HELMY

K zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti sady mikrofon - sluchátko, vyhněte se nešetrnému  zacházení. Nesmí dojít  k vytažení výstupního drátu ze  sluchátka,  který je přivařen,  došlo by tak k poruše příjímání uvnitř helmy. Výstupní drát by měl být dobře připevněn.

Integrální helma (verze V1 - 100, V2 - 200)

1.  Umístěte mikrofon do přední části helmy, co nejblíže úst a připevněte jej přímo na vnitřní část helmy pomocí Velcro podložky nebo, pokud to není možné, přilepte jej přímo pomocí adhesivní plošky.

2.  Umístěte sluchátka přímo vedle uší stejným způsobem jako mikrofon. Nesprávné umístění

sluchátek může snížit  výkon iterphonu.

3.   Můžete schovat šňůry pod/za vnitřní část helmy.

Jet Helma (verze Jet 1 - 300, Jet 2 - 400)

1.	Připevněte část s mikrofonem mezi vnější část helmy a vnitřní. Mikrofon by měl být umístěn před vašimi ústy a rameno by nemělo clonit ve výhledu.

4.	Postup jako u Integrální helmy

Flip Up helma (verze Jet1 -300, Jet2 - 400)

1.   Postup jako u Jet helmy pozor na to, aby rameno nebo šňůra nebránily v otevírání  a

zavírání přední části.

Zkontrolujte, že Váš interphon správně funguje

Široký rozptyl OSBE Intercomu  vychází  z vysoké spolehlivosti výrobku. Nicméně musíte se vyvarovat  určitých chyb, se kterými se můžete setkat a které můžete snadno odstranit.

Neslyšíte vlastní hlas nebo hlas z druhé helmy: může být poškozený kontakt sluchátek. Součástka musí být vyměněna za novou.

Slyšíte příliš hlasitě dech : toto není chyba OSBE Intercom. Hluk je zesilován helmou. Můžete ho snížit regulací citlivosti mikrofonu nebo umístěním houbičky na mikrofon k již použité  barevné roušce.

Hlas je přerušován a není čistý : zkontrolujte červený ukazatel  „ vybité baterie“ . Pokud svítí musíte vyměnit baterie, nebo je dobít (Mod. 593)

PŘIPOJENÍ INTERPHONU K CELULÁRNÍMU TELEFONU

Každý OSBE interphon je vybaven vstupem AUX, ke  kterému lze připojit váš celulární telefon. Sadu pro připojení je třeba koupit. Při nákupu si zkontrolujte zda je váš telefon vhodný k použití u OSBE dealera. Možnost automatického odpovídání na hovory závisí pouze na vybavení vašeho telefonu. Hlasitost může záviset na signálu, který vychází  z vašeho telefonu. Doporučujeme zkontrolovat možnosti při nákupu OSBE interphonu

PŘIPOJENÍ INTERPHONU K PŘEHRÁVAČI

Ke každému OSBE interphonu  lze  připojit přehrávač (walkman, CD player, MP3 player). K připojení používejte pouze  přiložený  kabel. Připojte úhlový Jack 3,5,mm do AUX výstupu interphonu a lineární Jack 3,5 mm připojte k vašemu přehrávači.

DOPORUČENÍ

Objevíte, že váš interphon je neoddělitelnou součástí vašeho zařízení na cestách. Uvědomte si, že při řízení motorky musíte být velmi soustředěný a tak doporučujeme snížit rychlost jízdy během konverzace. Zvláště při přijímání hovoru a pokračující konverzaci s helmou na hlavě.

SERVIS A ÚDRŽBA

OSBE nabízí zákazníkům telefonní nebo emailovou pomoc při instalaci zařízení do helmy nebo při řešení jiných problémů ohledně funkce vašeho interphonu.

Volejte: MOTOCENTRUM TOMAN 0603-217993

OSBE S.r.l.

Via Vittime del Vajont, 58

10024 Moncalieri - Torino (Itálie)

Tel: + 39 - 011 647 17 71

Fax : + 39 - 011 647 12 04

Email: info@osbe.it <mailto:info@osbe.it>

Web site: www.osbe.it <http://www.osbe.it>

Výhradní dovozce: MOTOCENTRUM TOMAN

Luby 51

339 01 Klatovy

www.osbe.cz,	tel/fax:376 315 194